|  | Región de Murcia Consejería de Hacienda Secretaría Sectorial de Administración Pública Dirección General de Función Pública | Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. C/.Infante Juan Manuel 14. 30011 MURCIA Teléf.: 968-366165 FAX. 968-362184 |  |
| --- | --- | --- | --- |

### RECOMENDACIONES en la UTILIZACIón de CARRETILLAS ELEVADORAS

La figura refleja los elementos principales de una carretilla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE CARRETILLAS AUTOMOTORAS.

### ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LAS CARRETILLAS

Siempre que sea necesario se equiparán las carretillas con dispositivos de seguridad como:

- Pórtico de seguridad, que protege contra la caída de la carga y vuelco de la carretilla. Puede estar cubierto de una superficie de vinilo contra inclemencias del tiempo.

- Emparrillado que impida el acceso a los órganos mecánicos cuando éstos estén situados en la proximidad inmediata del conductor (sobre todo en carretillas elevadoras de plataformas).

- Defensa que protejan el puesto del conductor de las carretillas, guardamanos, etc.

- Asiento amortiguador y ergonómico, dotado de sistema de amortiguación para absorber las vibraciones. Así mismo debe estar diseñado ergonómicamente de forma que sujete los riñones del conductor y los haga lateralmente frente a giros bruscos del vehículo.

- Placa portahorquillas.

- Protector del tubo de escape, que impida el contacto con él de materiales o personas, evitando posibles quemaduras o incendios.

- Estribo

- Cinturón de seguridad

- Dispositivos de absorción de los gases tóxicos en el escape de los motores de combustión interna y silenciador con apagachispas, en los locales cerrados o insuficientemente ventilados. En este tipo de locales normalmente se usan carretillas eléctricas.

- Dispositivos antideflagrante para la circulación en los locales que presenten riesgos de explosión o incendios.

- Alumbrado general, luces de frenado e indicadores de cambio de dirección para circular por la noche o por pasos insuficientemente iluminados.

- Avisador acústico o claxón y señalización luminosa marcha atrás, necesario para anunciar su presencia en puntos conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia debe ser adecuada al nivel sonoro de las instalaciones anexas.

- Señal luminosa intermitente que funcione automáticamente al estar la máquina trabajando. Esta señal deber ir colocada en la parte más alta posible de la carretilla.

- Espejos retrovisores

- Paro de emergencia. Paro automáticamente el motor en caso de emergencia o situación anómala.

- Placas indicadoras

- Freno de inmovilización y llave. Todas las carretillas deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su carga máxima admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente máxima admisible. La carretilla debe llevar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida su utilización por parte de una persona no autorizada.

COMPROBACIONES A EFECTUAR ANTES DE INICIAR EL TRABAJO.

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción. Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple los puntos siguientes:

- Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).

- Fijación y estado de los brazos de la horquilla. Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.

- Niveles de aceites diversos.

- Mandos en servicio.

- Protectores y dispositivos de seguridad.

- Frenos de pie y de mano.

- Embrague, etc.

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.

Toda carretilla en la que se detecta deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

REGLAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS CARRETILLAS AUTOMOTORAS.

Son las siguientes:

- No se transportará ningún pasajero en la carretilla.

- No se deberá emplear a personas como medida de contrapeso de la carga.

- Siempre que se abandone el asiento de mando, ha de garantizarse la perfecta inmovilidad del vehículo, por corta que sea la ausencia.

- El conductor de carretilla, debe conocer la capacidad de elevación y el centro de gravedad de la carga de la misma.

- Durante la jornada de trabajo , tiene que prestar una especial atención a las funciones que está realizando. Un ligero descuido puede ser causa de un accidente.

- También debe conocer lo que con su carretilla puede y debe hacer y las limitaciones reales de la misma.

- Todas las carretillas automotoras, deben llevar una placa indicando la carga admisible en kilogramos o en libras, y las carretillas de carga en voladizo, la posición del centro de gravedad de la carga en relación al talón de la horquilla.

- La capacidad máxima de la carretilla que se indica en la placa, no debe ser en ningún caso sobrepasada.

- No se transportarán cargas que no estén preparadas correctamente.

- En cuanto a las cargas, se deben nivelar siempre antes de colocarlas sobre las horquillas, para conseguir un equilibrio adecuado. Si esto no fuera posible, se la mueve a una posición en la que pueda manejarse adecuadamente.

- Nunca se moverá una carga insegura; se reparará y empaquetará de nuevo si es preciso.

- Se deber abrir la horquilla al ancho adecuado para la carga.

- No se debe levantar la carga con un solo brazo de la horquilla.

- Se trasladará lo más cerca posible del suelo (unos 15 cm) teniendo en cuenta que no se pueden efectuar movimientos de elevación o bajada de la carga mientras el vehículo esté en movimiento.

- Nunca se debe circular con la horquilla elevada sin carga, ya que se puede alcanzar a una persona. El conductor no debe permitir a nadie que se sitúe o que circule debajo de una horquilla, o de un accesorio, tanto en carga como en vacío.

- Antes de dejar la carga, asegurarse de que el lugar está en condiciones y libre de obstáculos. Deben bajarse lentamente y detenerlas gradualmente.

- La utilización conjunta de dos carretillas para manipular una carga pesada o embarazosa, es una maniobra peligrosa que necesita se tomen precauciones especiales.

Este tipo de operaciones no debe efectuarse más que excepcionalmente y siempre en presencia del responsable de las manipulaciones.

- El conductor no debe asomarse fuera del contorno de la carretilla.

- El trabajo de apilamiento requiere una atención especial, para evitar accidentes y daños en los elementos que se transportan.

- El manejo de mercancías largas como barras, tuberías, troncos, etc. Exige una especial atención para que no oscilen al girar, ya que los desplazamientos podrían afectar al equilibrio de la carretilla.

- No se deben colocar ni transportar herramientas en lugares inadecuados de las carretillas.

REGLAS DE CIRCULACIÓN: CARGA Y ALMACENAMIENTO

- En primer lugar, se deben respetar todas las señales del código de circulación en carretera y las que estén en vigor dentro de la empresa o fábrica.

- El conductor de la carretilla debe mirar en la dirección de avance de la máquina y mantener la vista en el camino que recorre.

- Cuando se circule entre pasillos, se deben extremar las precauciones y tener en cuenta el ancho de los mismos.

- Se debe disminuir la marcha y avisar con señal acústica, en lugares de poca visibilidad y en la proximidad a peatones. Si es preciso, habrá que detenerse y tocar la bocina antes de doblar las esquinas de los pasillos.

- Antes de ejecutar un giro o vuelta, se reducirá la velocidad. En estos casos, conviene vigilar la carga, sobre todo si es muy voluminosa o poco estable.

- Los arranques, los virajes rápidos y las paradas nunca deben hacerse bruscamente, ya que se corre el riesgo de perder la carga, ocasionar lesiones y dañar la carretilla.

- Las pendientes habituales de las rampas no deben superar el 10%. Además los virajes en rampa deben ser evitados siempre que sea posible.

- Las carretillas no se usarán cargadas en rampas, si los frenos no permiten detenerlas en una distancia de frenado segura.

- Las pendientes deben abordarse con una velocidad suficiente y las rampas deben bajarse a la velocidad mínima.

- Cuando se suba o baje por una rampa de pendiente pronunciada con la carretilla cargada, la carga debe ir situada hacia la parte alta de la rampa.

- No deben realizarse adelantamientos a vehículos en marcha, en los cruces, en puntos peligrosos o en lugares de visibilidad reducida.

- Las carretillas no pueden ser introducidas en un ascensor o un montacargas sin haber sido autorizado previamente.

- Cuando la carga sea tan voluminosa que no permita ver marcha adelante, se conducirá marcha atrás.

- Se extremarán las precauciones cuando se trabaje en terrenos desiguales, húmedos o deslizantes.

Se debe mantener una distancia prudencial con las carretillas, vehículos o trabajadores que estén en la misma zona.

- Se debe estar siempre atento ante la posible existencia de cargas desparramadas o mal apiladas, obstáculos peligrosos u objetos caídos.

## COMPATIBILIDAD CARRETILLA ELEVADORA - LOCALES DE TRABAJO

La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el diseño de los ámbitos donde deba moverse la carretilla se ajustará a las características de dichos ingenios. Así pues, se deberán tomar en cada caso las siguientes medidas:

## Locales

Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en función de si debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados a en locales cerrados de ventilación limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y depuradores de gases de escape. Además según lo mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia a no ser que sólo trabaje en locales al aire libre y en horas diurnas.

Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas así como para efectuar labores de mantenimiento.

## Suelos

Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima carga y antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada.

Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo en zonas de circulación de carretillas.

## Pasillos de circulación

El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas:

La anchura de los pasillos de sentido único debería ser como mínimo el de la anchura del vehículo con carga aumentado en 1m. En caso de circulación en ambos sentidos no debería ser inferior a la anchura de los vehículos o de las cargas aumentada en 1.40 m. La anchura mínima será de 1.20 m.

## Puertas u otros obstáculos fijos

Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su altura ser superior en 50 cm a la mayor de la carretilla a de la carga a transportar. la utilización de puertas batientes exigirá la existencia de una zona transparente que posibilite una visibilidad adecuada.

Habrá que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones aéreas, etc. en los lugares de paso de las carretillas.

### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

El equipo de protección personal recomendado es el siguiente:

#### Traje

Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción adaptado a las condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos.

#### Guantes

Resistentes y flexibles para no molestar la conducción.

#### Calzado

De seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes, cuando además el operario en su puesto de trabajo debe actuar operaciones de manutención manual.

### MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento de las carretillas de manutención.

Como principio básico se deberán seguir las normas dictadas por el constructor según las reglas siguientes:

- El entretenimiento deberán realizarlo únicamente personal cualificado y autorizado.

- Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación, reguladores, válvulas de descarga del circuito de elevación y mecanismos de inclinación y elevación. Asimismo se hará lo propio con los sistemas hidráulicos, en especial lo concerniente a fugas interiores o exteriores.

- Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad.

- Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos de protección, cables, conexiones y sobre todo el buen estado de aislamiento de la instalación eléctrica deben ser inspeccionados periódicamente.

- Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro de los flancos y de las llantas.

- Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante.

##### Carretillas NORMAS BÁSICAS

Manipulación de cargas Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo. Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 m. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente. Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas Circulación por rampas Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima. Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla, el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. Normas generales de conducción y circulación No conducir por parte de personas no autorizadas, No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden encontrarse otros vehículos. No transportar cargas que superan la capacidad nominal. No circular por encima de los 20 Km./h. en espacios exteriores y 10 Km./h. en espacios interiores. Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.